Elektro-Physikalische Wasserbehandlung

efuv 0xxh

# Montageanleitung

Der elektronische Wassererweicher besteht aus einem angepaßten elektronischen Generator und einer elektromagnetischen Spule. Die elektromagnetische Spule winden wir in der Mitte der Rohrleitung möglicherweise aus einem unferromagnetischen Material von Länge min. 40 cm  (z.B. Plastikrohrleitung oder Schlauch). Die Spule besteht aus 13 Windungen und wird mit zusammenziehenden Bändern fixiert. Den elektromagnetischen Generator setzen wir etwa 20-30 cm	von der Spule.

Die Spule muß so gesetzt werden, daß sie von den Armaturen oder den Kniestücken mindestens einen dreifach Durchmesser der Rohrleitung entfernt ist.

Montageverfahren:

Den besagten Kriterium nach stellen wir zuerst die Lage der Spule auf der Rohrleitung fest. Dann machen wir den Generator des Signals auf der Rohrleitung oder  Wand fest, 20-30 cm von dem Ort, wo wir die Spule winden. Wir winden die 13 Windungen des Leistungsleiters auf die Rohrleitung. Danach fixieren wir die beiden Enden der Spule mit beigelegten zusammenziehenden Bändern.

Den Leiter (Spulende) kürzen wir nach dem Bedürfnis, machen den Konektor auf dessen Ende an und stecken ihn in die Dose des Generators. Nach dem Einstecken des Konektors hört das Kontrollicht des Leistungskreises zu blinken auf, was die richtige Tätigkeit des Generators garantiert. Weiters wird sie mit einem grünen Kontrollicht des Ausgangsignals indiziert.

Das Beispiel der Montage in der Praxis:

# Text boxes

## Generator

## Konektor

## Spulenende

## Spule

## Leistungsleiter