Gebrauchs und Montageanleitung für Montage von „S“ Modulen der Klasse MAX.

Interne „S“ Module für Wasseraufbereiter der Klasse MAX, erhöhen die Wirkungsänderung auch bei problematischen Stahlrohrleitungen. Module die bei der Erzeugung nicht angepaßt wurden, können in die Geräte selbständig nicht montiert werden. Elektromagnetisches Feld, in Anwendung zusammen mit synchronisierten elektrostatischen Felder, erhöhen die Wirkung. Als leistungsfähigen Teil benützen wir zwei Spulen mit isolierten Leiter (Bestandteil des Gerätes), die auf beiden Seiten der bestehenden elektromagnetischen Spule auf der Rohrleitung installiert werden. Die äußeren Enden der elektrostatischen Spulen werden nicht angeschloßen, und bilden einen Kreis ins Leere. Jedes „S“ Modul  ist ausgestattet mit einer rot blinkenden Kontrollampe, eingesetzt am vorderen Gerätepaneel. Der Hersteller gewährleistet die Synchronisierung des „S“ Modul samt Elektronikfunktion, wobei jedes „S“ Modul spezifisch des jeweiligen Gerätetyps angepaßs ist. In der Regel ist die Montage übereinstimmend wie bei allen elektromagnetischen Spulen.

Auf der Abbildung sehen sie anschaulicher Weise die richtige montage der Spulen auf der Rohrleitung. Die Kabelenden „M“ der mittleren (bestehenden) magnetischen Spule, schließen wir auf die Ausgänge- magnetisch, am Gerät. Mit einem Abstand 1x Rohrdurchmesser auf beiden Seiten der mittleren magnetischen Spule winden wir zwei statische Spulen, deren äußeren Enden wir kurz nach den zusammenziehenden Montagebänder auf ca. 10mm kürzen, denn die Enden werden nicht angeschloßen. Der äußere Abstand von Spulen und Knie beziehungsweise Ventil muß minimal 3x der Rohrdurchmesser sein, die Orientation der Windungen (statische Spulen) muß verschieden sein. Beide innerliche Enden (etwas Überlänge) der statischen Spulen „S1“ und „S2“ schließen wir auf die Ausgänge- statisch, am Gerät.

Die Mindesabstände von den Spulen, Knie, Ventil (Armaturen) bzw. anderen Teile müßen eingehalten werden.

Abb. Die Montage der Spulen auf der Rohrleitung